## Slide 1: Gruppo C13 Prova finale Introduzione all’analisi di missioni spaziali
Silvia Pala 10694997
Alex Cristian Turcu 10711624
Paolo Vanelli 10730510

## Slide 2: Introduzione
Notes: La cui consegna è quella di, assegnati dati relativi a due punti appartenenti ad orbite diverse, studiare, analizzare e scegliere differenti strategie di trasferimento, sia attraverso un set predefinito di manovre standard, sia attraverso manovre da noi pensate.

## Slide 3: Orbita iniziale
Dati assegnati:
Vettore posizione: []
Vettore velocità: []
Dati trovati:
Notes: Della prima orbita sono assegnati i vettori posizione e velocità, da cui è possibile ricavare i parametri orbitali. Come possiamo vedere l’orbita è ellittica, non geostazionaria ne’ polare ne’ equatoriale e appartiene alle orbite medie.

## Slide 4: Orbita finale
Dati assegnati:
Dati trovati:
Vettore posizione: []
Vettore velocità: []
Notes: Della seconda orbita sono invece stati assegnati i parametri orbitali, da cui è possibile ricavare posizione e velocità del punto assegnato. Anche quest’orbita è ellittica, con un’eccentricità superiore alla precedente, è più ampia e presenta una maggiore inclinazione. Anche quest’orbita non risulta essere ne’ polare ne’ equatoriale.

## Slide 5: Strategia Standard
Tre manovre
Trasferimento Bitangente Pericentro-Apocentro
Cambio di Piano Orbitale
Cambio di Anomalia del Pericentro
6.6450
4.8675 = 17523.1496
Notes: La strategia standard che è stata scelta è composta in sequenza da un trasferimento bitangente dal pericentro all'apocentro, un cambio di piano orbitale e un cambiamento dell'anomalia del pericentro.

## Slide 6: Strategia Standard: manovra bitangente PA
Cambiare forma ,
Raggiungere il pericentro dell'orbita iniziale
5698
Primo impulso 0.5863
Orbita di Trasferimento: ,
Raggiungere l'apocentro dell'orbita di trasferimento5295
Secondo impulso 0.1642
Nuova orbita: ,
Notes: per eseguire la manovra bitangente è necessario prima raggiungere il pericentro dell'orbita iniziale, dove avviene il primo impulso. Questo trasferisce il satellite su una nuova orbita, che rispetto alla precedente ha un diverso semiasse maggiore e una diversa eccentricità.
Una volta raggiunto l'apocentro dell'orbita di trasferimento, il satellite viene trasferito in una terza orbita attraverso un altro impulso. Questa orbita ha lo stesso semiasse maggiore e la stessa eccentricità dell'orbita finale assegnata.

## Slide 7: Strategia Standard: cambio piano
Cambiare l'inclinazione
Raggiungere il punto di cambio piano
Terzo impulso 5.1840
Nuova orbita: ,
Notes: A questo punto è necessario cambiare l'inclinazione del piano orbitale in quello finale.
Attraverso questa manovra si possono ottenere l'inclinazione finale e il RAAN finale.

## Slide 8: Strategia Standard: cambio anomalia del pericentro
Allineare le orbite
Raggiungere il punto di cambio anomalia
Quarto impulso
Orbita Finale:
Raggiungere la posizione finale
Notes: per raggiungere la configurazione dell'orbita finale è necessario variare anche l’anomalia del pericentro attraverso un impulso finale.
Così che si possa raggiungere il theta finale

## Slide 9: Confronto costi con altre strategie standard
Chart: Δ𝑣 [𝑘𝑚/𝑠]
| Velocità Totale | Cambio Anomalia | Bitangente | Cambio Piano
Scenario peggiore | 9.1511 | 2.8175 | 1.1501 | 5.9993
Standard Scelta | 6.645 | 0.7105 | 0.7505 | 5.184
Scenario migliore | 6.645 | 0.3724 | 0.7505 | 5.184
Cambio Piano: risparmia fino al 13,6% di Δv utilizzato per il cambio inclinazione.
Bitangente PA: riduzione di Δv fino al 34,7% rispetto alle altre manovre bitangenti.
Cambio di anomalia del pericentro: maggiore del 90,8% di quello più basso, ma minore del 74,8% rispetto al maggiore
Δv: fino al 27,3% inferiore rispetto alle altre strategie
Δt: superiore fino al 21,5% rispetto ad altre strategie (maggiore perché le orbite sono più larghe per ridurre Δv)
Chart: Δt [h]
| Tempo Totale
Scenario peggiore | 8.019
Standard Scelta | 4.8675
Scenario migliore | 4.006
Notes: Tra le possibili combinazioni di manovre è stata scelta la standard appena descritta poiché questa strategia è quella con il costo più basso in termini di velocità, fino al 27,3% inferiore rispetto alle altre strategie.
Questo è possibile dal momento che è stato scelto di non cambiare il piano orbitale come prima manovra e di farlo in un punto più lontano, risparmiando fino al 13,6% di Δv utilizzato per il cambio inclinazione.
Inoltre la manovra bitangente scelta, ovvero quella da pericentro ad apocentro, è quella meno costosa.
Il costo associato al cambiamento di anomalia del pericentro è maggiore rispetto a quello di altre standard, ma nonostante questo il costo totale della strategia rimane il più conveniente.
Il tempo richiesto dalla strategia proposta è superiore rispetto ad altre strategie, ma è dovuto alla scelta di ridurre il Δv.

## Slide 10: Alternativa 1
Idea di partenza: utilizzare un’orbita circolare ausiliaria con raggio per evitare di compiere la manovra per cambiare l’anomalia del pericentro
Trasferimento bitangente dal pericentro dell'orbita iniziale all'orbita di trasferimento circolare (impulso 1 e 2)
Cambio piano (impulso 3)
Raggiungere intersezione tra orbita circolare e l’apocentro di quella finale (impulso 4)
6.9762
9.0027 =
Notes: La prima strategia alternativa è basata sull'uso di un'orbita circolare ausiliaria con lo stesso raggio dell'apocentro dell'orbita finale.
Questa scelta è stata fatta per evitare la manovra necessaria per cambiare l’anomalia del pericentro, passando dall'orbita circolare all'orbita finale regolando solo il semi asse maggiore e l'eccentricità.
La strategia inizia con un trasferimento bitangente dal pericentro dell'orbita iniziale all'orbita di trasferimento circolare.
Dopo di che si cambia il piano per ottenere la stessa orbita circolare sul piano orbitale finale.
Una volta raggiunta l'intersezione tra l'orbita circolare e l'apocentro dell'orbita finale viene compiuto l’ultimo impulso per inserirsi nell'orbita finale.

## Slide 11: Alternativa 2: Strategia Secante
Idea di partenza: sfruttare metodi di calcolo numerico (MATLAB) per ottenere un’orbita a due impulsi con il più basso possibile
Risultato: trasferimento secante da orbita iniziale a orbita finale, con vicino al minimo e tempo di manovra fortemente ridotto
= 5.1306 km/s
= 2.4878 h = 8964.9024 s

## Slide 12: Alternativa 2: trovare la manovra che minimizzi il costo
Idea di base:
discretizzare orbita iniziale
discretizzare orbita finale
per ogni possibile coppia di punti, trovare tutte le possibili orbite di trasferimento variando il parametro
selezionare le orbite ellittiche valide controllandone l’eccentricità attraverso il grafico
selezionare l’orbita che in assoluto presenti il minimo
Grafico dell’eccentricità al variare del parametro

## Slide 13: Alternativa 2: considerazioni sulla strategia trovata
Considerazioni:
È possibile notare che il punto di manovra scelto sull’orbita iniziale è molto vicino al punto di partenza
Essendo leggermente più indietro, il satellite è costretto a percorrere un giro quasi completo dell’orbita iniziale, con notevole dispendio di tempo
Possibile miglioramento:
Imporre il punto iniziale come primo punto di manovra
Ripetere la procedura seguita precedentemente ma discretizzando soltanto l’orbita finale, trovando così una nuova orbita di trasferimento

## Slide 14: Alternativa 2: confronto con la precedente strategia
Costo complessivo impiegato dalla strategia:
Strategia precedente: = 5.0529 km/s
Strategia scelta: = 5.1306 km/s
La strategia scelta ha un costo maggiore del 1.54%
Tempo complessivo impiegato dalla strategia:
Strategia precedente: = 4.6951 h = 16902.3642 s
Strategia scelta: = 2.4878 h = 8964.9024 s
La strategia scelta impiega un tempo minore del 46.96%

## Slide 15: Alternativa 3: Strategia Tangente
Idea di partenza: sfruttare un impulso tangente in un punto arbitrario sull’orbita iniziale per:
diminuire il costo del cambio di piano attraverso un aumento di eccentricità e semiasse maggiore
correggere l’anomalia di pericentro senza ricorrere ad una manovra dedicata o ad impulsi secanti
= 5.3574 km/s
= 7.8499 h = 28259.7957 s

## Slide 16: Alternativa 3: manovra tangente in punto arbitrario
Parametri orbitali variati:
Passaggi effettuati:
  Raggiungere punto di tangenza: = 6543 s
  Primo impulso: = 0.6212 km/s
  Percorrenza su orbita tangente: = 7118 s
Punti critici:
  Questa manovra è stata definita attraverso l’imposizione del dell’orbita tangente in grado di assicurare l’allineamento con l’orbita finale a seguito del cambio di piano
  Le orbite tangenti che soddisfano tale richiesta sono infinite: è stato scelto di imporre il che minimizzasse il costo complessivo della strategia

## Slide 17: Alternativa 3: manovra tangente in punto arbitrario
Come si trova il parametro da imporre nella manovra?
  Avendo nota l’orbita finale e l’inclinazione del piano orbitale iniziale, è possibile sfruttare le formule per il cambio di piano per ottenere la necessaria sul piano iniziale e i punti di cambio piano disponibili.
Come e perché è stato scelto l’impulso iniziale?
  Il problema finora descritto risulta sotto determinato, pertanto le orbite tangenti possibili sono infinite. Anziché imporre classicamente il punto di manovra (o altre condizioni), è stato scelto di studiare graficamente il costo complessivo della strategia in funzione dell’impulso iniziale e di scegliere il punto di costo minimo.

## Slide 18: Alternativa 3: manovra di cambio piano
Parametri orbitali variati:
Passaggi effettuati:
  Secondo impulso: = 4.6024 km/s
  Percorrenza su orbita di cambio piano: = 8605 s
Osservazioni:
  L’orbita di cambio piano e l’orbita finale sono allineate, come previsto in precedenza
  Il costo della manovra è esiguo se comparato ai cambi di piano visti nelle precedenti strategie

## Slide 19: Alternativa 3: manovra bitangente AP
Parametri orbitali variati:
Passaggi effettuati:
  Terzo impulso: = 0.1338 km/s
  Percorrenza su orbita bitangente: = 5632 s
  Quarto impulso: = 0.00004 km/s
  Percorrenza su orbita finale: = 362 s
Osservazioni:
  Il secondo impulso della manovra è esiguo in quanto gli apocentri delle orbite di cambio piano e finale sono molto vicini tra loro (323 m di distanza)
  Sarebbe possibile sostituire la manovra con un singolo impulso nell’apocentro imponendo la coincidenza dei due apocentri invece di durante la definizione della manovra tangente

## Slide 20: Conclusioni
Notes: Possiamo ora confrontare i costi, sia in termini di tempo che in termini di velocità, delle varie strategie considerate. Di osserva quindi come la strategia standard selezionata, indicata con S1, sia quella con il minor costo di velocità, ma non la minor richiesta di tempo. Il nostro obiettivo per la strategia standard proposta era proprio quello di diminuire il più possibile la velocità richiesta,

## Slide 21: Conclusioni
Confronti Strategie Alternative rispetto alla Manovra Standard proposta:
A.1 Circolarizzata «Worst Alternative» + 4,98 % + 85 %
A.2 Secante «Best Strategy» - 22,8 % - 48,8 %
A.3 Tangente «Tangent Strategy» - 19,4 % + 62,3 %
Notes: Per quanto riguarda le strategie alternative, alternativa A1 risulta essere la meno vantaggiosa di quelle proposte, con un aumento di costi e tempi del 4.98 e 85 % a causa delle maggiori dimensioni delle orbite percorse; la manovra secante, A2 è invece la migliore, sia per costi che per tempo con una riduzione sostanziale di entrambi i parametri di merito, 22.8 e 48.8 % rispettivamente. La terza strategia alternativa permette invece di avere un risparmio del 19.4 % nei costi di esecuzione, grazie soprattutto ad un cambio piano oculato, a discapito però dei tempi di esecuzione, che aumentano del 62.3%.